PROFIBUS-DP从站开发OEM解决方案

嵌入式PROFIBUS总线桥

PB-OEM2-SEA产品手册

( PB-OEM2-SEA型 )

V 3.0

北京鼎实创新科技有限公司

2014-7

目    录

-SEA与-SE不同点	2

⒈ -SEA与-SE的兼容问题	2

⒉ 使用软接线延长PROFIBUS的D型插头的方法——外接口板	3

⒊ SEA的16脚插座定义	3

⒋ J2-10针接插件管脚定义及说明	4

⒌ -SEA上功能选择开关SW1的设置	5

第一章   产品概述	6

1．主要用途	6

2．产品系列	6

3．产品特点	6

4．技术指标	7

5．安全指南	7

第二章  产品开发工作流程	8

第三章   硬件设计说明	9

⒈ PB-OEM2-SEA产品硬件原理框图	9

⒉ PB-OEM2-SEA外形尺寸图、布局图	9

⒊ J1-16针接插件管脚定义及说明	13

⑴ J1-16针接插件管脚定义及外型尺寸图3-5：	13

⑵ J1-16针接插件管脚定义说明	14

⑶ SEA状态表	14

⑷ SEA接口从接收初始化到进入数据交换状态的信号时序图	14

⒋ J2-10针接插件管脚定义及说明	15

⒌ 用户产品模板PROFIBUS插座	15

⒍ PROFIBUS孔（famel）D型插座与接口板连接方式	17

⑴ D型插座的PROFIBUS信号定义见图3-11。	17

注意：若A、B、RTS、5V、0V不是连接到D型插座而是连接到端子，需要在用户板上增加终端电阻。	17

⑵ 连接方式0—PB D型插座PROFIBUS信号来自J1-16	17

第四章  软件设计说明	20

一、通信规约	20

1．接口板与用户模板的数据交换	20

2．异步串口数据帧格式	20

3．异步串口波特率的设置	20

4．通信方式	20

5．报文长度	20

6．用户模板的通信基本过程	20

二、接口板的初始化	20

1．接口板的初始化规约	20

2．关于初始化的详细说明	21

3．用户模板初始化接口模板的过程	29

⒋ 接口板接收初始化过程	29

三、数据交换	31

⒈ 数据交换状态与数据交换	31

⒉ 用户模板什么时候发请求更新的用户参数命令req_com=0x01	33

⒊ 数据交换状态下对错误报文的处理	34

⒋ 数据交换状态状态下用户模板与接口模块的通信流程	35

⒌ 数据交换状态下接口板与用户模板的通信流程，见下图4-19。	39

⒍ 举例说明数据交换报文格式	40

第五章   关于GSE文件、ID号和产品测试	42

⒈ 关于GSE文件（Electronic Data Sheet）	42

⒉ 本产品的ID号及GSE文件	42

⒊ 用户产品的ID号、GSE文件及产品认证	42

⒋ 用户产品的测试认证	43

⒌ DS_06FA.GSE说明及如何修改成用户的GSE文件	43

第六章  关于用户参数	45

⒈ 什么情况下需要使用“用户参数uSEAr_prm”	45

⒉ 通过实验I/O说明用户参数实现方法	45

⒊ 具体确定“用户参数”类型、个数、取值范围	45

⒋ 带有“用户参数”描述的GSE文件	46

⒌ 如何在主站配置中选择用户参数	48

⒍ 更便于用户使用的GSE文件	49

⒎ 带用户参数功能的SEA接口的初始化	53

⒏ 带用户参数功能数据交换过程	54

第七章  有毒有害物质表	56

# -SEA与-SE不同点

本节只说明-SEA与-SE的所有不同之处，全部说明在本手册中还有详细描述。

## ⒈ -SEA与-SE的兼容问题

SW1方面 ： SEA 在之前的SE的基础上，只保留SW1.1、 SW1.2、 SW1.3、 SW1.5的功能(功能完   全一致)，其余不用。

OEM2-SEA为OEM2-SE的下一代升级产品，在功能上完全兼容，而且在抗EMC干扰方面和Profibus通信速率等方面有了很大提高，同时支持3.3V供电。

## ⒉ 使用软接线延长PROFIBUS的D型插头的方法——外接口板

⑴ -SEA模块的16插座中，A、B、RTS、5V、0V可以直接引到用户模板PROFIBUS的D型插头上（使用PCB布线或软接线均可）。但这种接法引线或软接线不宜过长。通常PCB引线不超过20CM、软接线不超过10CM。

⑵ 如果PROFIBUS的D型插头与PB-OEM2-SEA模块之间需要更长的引线，可以从-SEA模块上的10针插头引出。此时需要采用外接口转接板。

⑶ 外接口转接板通常需要用户根据产品结构自主制作，外接口转接板原理图如图1所示。其中SN75176BP可使用TI公司产品，是一种非常大众化、易购买的芯片。外接口转接板结构尺寸通常与用户产品结构相关，用户可根据需要自行制作。

⑷ 外接口转接板 所需电源及PROFIBUS信号线全部可从PB-OEM2-SEA模块的10针插头上引出。

## ⒊ SEA的16脚插座定义

（1） 如果使用-SEA模块并使用-SEA新增加的功能，必须按照-SEA16脚插座定义：

(2) J1-16针接插件管脚定义说明见下表1：

| 管脚 | I/O | 说明 | 管脚 | I/O | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | VCC，（+5V/+3.3V直流电源）可选 | 9 | O | GND，（VCC的地） |
| 2 | I | /RES（-SEA复位，低有效） | 10 | O | GND，（VCC的地） |
| 3 | O | Rxd，TTL 接用户模板CPU的Rxd | 11 | O | REQ_IT初始化等待/完毕 0：SEA初始化完毕(READY灯亮) 1：SEA等待初始化 |
| 4 | O | S_RTS接收允许： 0：SEA等待（允许）接收； 1：SEA拒绝接收； | 12 | I | Txd，TTL 接用户模板CPU的Txd |
| 5 | O | PB-RTS，接用户模板D型插头④ | 13 | O | PBF，外接PROFIBUS通信指示灯； 0：模块与主站连通，进入数据交换状态； 1：模块等待主站连通； |
| 6 | I/O | B，profibus数据线，接用户模板D型插头③ | 14 | I/O | A，profibus数据线，接用户模板D型插头⑧ |
| 7 | * | 空 (不用) | 15 | * | 空 (不用) |
| 8 | I | 5V，光隔外电源 | 16 | O | 0V，（光隔外电源地，与GND隔离） |

表1  J1-16针接插件管脚定义说明

（3） 表2为SEA状态表:信号S_RTS与REQ_IT反映了SEA的状态，用户模板可以根据SEA状态实现握手通信。

| SEA输出 REQ_IT | SEA输出 S_RTS | SEA状态 | 用户板应进行的操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | SEA等待接收初始化数据； | 发送初始化数据； |
| 0 | 0 | SEA等待接收PROFIBUS输入数据； | 发送PROFIBUS输入数据； |
| 1 | 1 | SEA接收初始化数据完毕,正处在： →分析初始化数据 →发送初始化失败报文 →初始化PROFIBUS接口过程中； | 等待、接收SEA接收初始化回答报文； |
| 0 | 1 | ⒈SEA处在上电或复位后准备状态； ⒉SEA正在回答初始化成功报文； ⒊SEA正在发送PROFIBUS输出数据； | ⒈上电或复位后：等待SEA请求初始化回答报文； ⒉发送完毕初始化数据：等待接收SEA初始化回答报文； ⒊处在数据交换状态：等待接收PROFIBUS输出数据； |

## ⒋ J2-10针接插件管脚定义及说明

J2-10提供给用户用于电缆软线外引PROFIBUS插头。管脚定义如下表3所示：

| 管脚 | I/O | 说明 | 管脚 | I/O | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | 5V | 2 | I | 0V |
| 3 | O | 5V | 4 | I | 0V |
| 5 | I/O | A，profibus数据线 | 6 | I/O | B，profibus数据线 |
| 7 | O | PB-RTS | 8 | * | 保留(未定义) |
| 9 | * | 保留(未定义) | 10 | * | 保留(未定义) |

## ⒌ -SEA上功能选择开关SW1的设置

| SW1.1、SW1.2、SW1.3 | 说明（与OEM2-SE兼容） |
| --- | --- |
| 000 | 设置成与PB-OEM2-SD完全兼容 |
| 其它： 100 010 110 001 101 011 111 | 可选择波特率9.6K~1.8432M并具有通信握手功能 9.6K 19.2K 38.4K 57.6K 115.2K 460.8K 1.8432M |

| SW1.4 | 说明 |
| --- | --- |
| * | 不用 |

| SW1.5 | 说明（与OEM2SE兼容） |
| --- | --- |
| 0 | 无硬件复位功能 |
| 1 | 用户模板可通过该管脚对SE模块硬件复位 |

| SW1.6、SW1.7、SW1.8 | 说明 |
| --- | --- |
| *** | 不用 |

# 第一章   产品概述

## 1．主要用途

本产品专为自主开发具有PROFIBUS-DP通信功能产品的用户提供的，它以OEM的方式提供PROFIBUS-DP从站通信接口。

## 2．产品系列

嵌入式PRFIBUS总线桥PB-OEM2-SEA接口板（以下简称“接口板”）是PROFIBUS总线桥OEM系列的产品。本产品手册涉及到的是PB-OEM2-SEA型产品。

## 3．产品特点

① 开发周期短：用户不需要了解PROFIBUS开发技术，不需要购买PROFIBUS开发系统，也不需要自己编写GSE文件，就可在短时间内完成开发具有自主知识产权的PROFIBUS产品；

② 应用简单：用户产品的CPU通过串行接口向接口板读/写输入/输出数据，接口板自动将其转换成PROFIBUS-DP协议与PROFIBUS主站进行通信。

③ 完整的技术资料：《PB-OEM2-SEA产品手册》、《OEM2调试实验系统使用手册》、《PROFIBUS产品开发技术要点》，全部资料都可在网上下载。网址：www.c-profibus.com.cn

④ 应用广泛：可广泛用于各种产品,如：变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。

⑤ 以OEM方式提供：因此用户对产品有自主知识产权、品牌和商标注册权。

## 4．技术指标

⑴ PROFIBUS-DP/V0协议，符合：GB/T 20540-2006: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分：PROFIBUS规范；

⑵ 标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应，最大波特率12M；

⑶ PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定，最大208字节输入+208字节输出；

⑷ PB-OEM2-SEA接口板与用户模板之间数据交换报文长度可由用户设定，最大为：210字节；

⑸ 可实现PROFIBUS用户参数化功能：用户模板可将一次性设置的参数在主站配置中设定，如温度上限报警值等；主站在与从站连接时一次将这些用户参数传送到从站，用户模板可使用这些参数实现参数化。用户参数化功能的好处是：避免将一次性设置参数作为PROFIBUS-I/O，占用周期性数据通信时间和空间资源。V3.0版本的OEM2-SEA的用户最大参数化长度可以达到48个字节；

⑹ 接口板与用户板接口为TTL异步串口，使用SW1~SW3可选择：

①自动适应用户模板的5种波特率(9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K)，与-SE完全兼容；

②指定7种波特率：9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K、460.8K、1.8432M；

⑺ 接口板与用户模板通信有字符偶校验和纵向报文字节校验和，保证数据安全性；

⑻ 接口板内设有备份I/O通信缓冲区，可保证实现PROFIBUS与串口通信数据的完整性（一致性）和同步要求《详见：“PROFIBUS与串口通信数据的完整性（一致性）和同步要求详解》；

⑼ 需用户板供电2组DC 5V±5%, VCC/GND-150mA和5V/0V-100mA；

⑽ 环境温度：

运输和存储：-40℃～+70℃

工作温度：-20℃～+55℃

⑾ 工作相对湿度：5~95%

⑿ 外形尺寸：（宽）42mm×（长）65mm

## 5．安全指南

本手册包括应该遵守的注意事项，以保护产品和所连接的设备免受损坏。

# 第二章  产品开发工作流程

# 第三章   硬件设计说明

## ⒈ PB-OEM2-SEA产品硬件原理框图

## ⒉ PB-OEM2-SEA外形尺寸图、布局图

PB-OEM2-SEA有两种外形可供用户选择，它们只是外形不同，其它完全相同。图3-2为PB-OEM2-SEA外观图。图3-3为PB-OEM2-SEA外形尺寸图；

.

## ⒊ J1-16针接插件管脚定义及说明

### ⑴ J1-16针接插件管脚定义及外型尺寸图3-5：

### ⑵ J1-16针接插件管脚定义说明

J1-16是连接用户模板接口，16针管脚定义见下表3-1：

| 管脚 | I/O | 说明 | 管脚 | I/O | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | VCC，（+5V/+3.3V直流电源）可选 | 9 | O | GND，（VCC的地） |
| 2 | I | /RES（-SEA复位，低有效） | 10 | O | GND，（VCC的地） |
| 3 | O | Rxd，TTL 接用户模板CPU的Rxd | 11 | O | REQ_IT初始化等待/完毕 0：SEA初始化完毕(READY灯亮) 1：SEA等待初始化 |
| 4 | O | S_RTS接收允许： 0：SEA等待（允许）接收； 1：SEA拒绝接收； | 12 | I | Txd，TTL 接用户模板CPU的Txd |
| 5 | O | PB-RTS，接用户模板D型插头④ | 13 | O | PBF，外接PROFIBUS通信指示灯； 0：模块与主站连通，进入数据交换状态； 1：模块等待主站连通； |
| 6 | I/O | B，profibus数据线，接用户模板D型插头③ | 14 | I/O | A，profibus数据线，接用户模板D型插头⑧ |
| 7 | * | 悬空（不用） | 15 | * | 悬空（不用） |
| 8 | I | 5V，光隔外电源 | 16 | O | 0V，（光隔外电源地，与GND隔离） |

表3-1  J1-16针接插件管脚定义说明

### ⑶ SEA状态表

状态信号S_RTS与REQ_IT反映了SEA的状态，用户模板可以根据SEA状态实现握手通信,见表3-2：

| SEA输出 REQ_IT | SEA输出 S_RTS | SEA状态 | 用户板应进行的操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | SEA等待接收初始化数据； | 发送初始化数据； |
| 0 | 0 | SEA等待接收PROFIBUS输入数据； | 发送PROFIBUS输入数据； |
| 1 | 1 | SEA接收初始化数据完毕，正处在： →分析初始化数据 →发送初始化失败报文 →初始化PROFIBUS接口过程中； | 等待、接收SEA接收初始化回答报文； |
| 0 | 1 | ⒈SEA处在上电或复位后准备状态； ⒉SEA正在回答初始化成功报文； ⒊SEA正在发送PROFIBUS输出数据； | ⒈上电或复位后：等待SEA请求初始化回答报文； ⒉发送完毕初始化数据：等待接收SEA接收初始化回答报文； ⒊处在数据交换状态：等待接收PROFIBUS输出数据； |

### ⑷ SEA接口从接收初始化到进入数据交换状态的信号时序图

SEA接口状态信号S_RTS与REQ_IT反映了SEA的状态，图3-6是S E接口从等待接收初始化报文到进入数据交换过程中，SEA信号S_RTS与REQ_IT的时序图。

## ⒋ J2-10针接插件管脚定义及说明

J2-10提供给用户用于电缆软线外引PROFIBUS插头。J2-10位置及管脚定义如图3-7：

表3-3  J2-10针接插件管脚定义

| 管脚 | I/O | 说明 | 管脚 | I/O | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | 5V | 2 | I | 0V |
| 3 | O | 5V | 4 | I | 0V |
| 5 | I/O | A，profibus数据线 | 6 | I/O | B，profibus数据线 |
| 7 | O | PB-RTS | 8 | * | 保留(未定义) |
| 9 | * | 保留(未定义) | 10 | * | 保留(未定义) |

## ⒌ 用户产品模板PROFIBUS插座

⑴ 用户产品模板PROFIBUS插座通常是孔型（famel）D型插座，在系统集成中，连接PROFIBUS设备要求使用标准PROFIBUS插头与电缆。图3-8是连接PROFIBUS设备的标准PROFIBUS插头及电缆。

图3-9是用户产品需要留出的PROFIBUS孔型（famel）D型插座一个例子。

⑵ 如果需要IP等级高的PROFIBUS接插件，如下图3-10-1、及图3-10-2的是两个具有高IP等级PROFIBUS插座的实例。请与鼎实公司技术支持联系，工程师将给用户具体建议。

## ⒍ PROFIBUS孔（famel）D型插座与接口板连接方式

### ⑴ D型插座的PROFIBUS信号定义见图3-11。

表3-4  PROFIBUS孔D型插座管脚定义

| 管脚号 | 信号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 | B | PROFIBUS数据线+ ；对应J1-16/6（B） |
| 4 | RTS | 中继器控制信号（方向控制）对应J1-16/5（PB-RTS） |
| 5 | DGND | 0V：光隔外电源地；对应J1-16/16（PB-RTS） |
| 6 | VP | 5V：光隔外电源5V；对应J1-16/8（PB-RTS） |
| 7 |  |  |
| 8 | A | PROFIBUS数据线- ；对应J1-16/14（A） |
| 9 |  |  |

### 注意：若A、B、RTS、5V、0V不是连接到D型插座而是连接到端子，需要在用户板上增加终端电阻。

### ⑵ 连接方式0—PB D型插座PROFIBUS信号来自J1-16

J1-16上的B、A、RTS信号线应在用户PCB模板上走线，避免跨越接插件、避免受到临近信号线的干扰。用户模板上的VCC/GND和5V/0V在进入J1-16之前要加退耦电容(CU3、CUU2、CUU3、CU4), 见图3-12 ：连接方式0--PB  D型插座PROFIBUS信号来自J1-16。

#### ② 通过软接线将外接口转换板接到OEM2-SE的J2-10: (OEM2-SEA的外接口方式与之相似，具体请参考下面原理图)

#### ③ 外接口转接板与OEM2-SEA/J2-10的连接原理图

# 第四章  软件设计说明

## 一、通信规约

### 1．接口板与用户模板的数据交换

接口板PB-OEM2-SEA与用户模板（比如我们的用户样板PB-OEM2-sample）通过串口连接。Txd，Rxd，为TTL电平，半双工。

### 2．异步串口数据帧格式

每1个字节用11 bits 传送：1 个启始位、8个数据位、1个偶校验位、1个停止位。

### 3．异步串口波特率的设置

⑴ -SD模式：SW1设置= SW1.1SW1.2/SW1.3=000； 可自动适应用户模板的5种波特率(9600、19.2K、38.4K、57.4K、115.2K)。

⑵ -SEA模式：SW1设置= SW1.1/SW1.2/SW1.3=001~111；波特率9.6K~1.8432M可选。

### 4．通信方式

应答方式：用户模板主动询问，接口板被动回答。

### 5．报文长度

接口模板的初始化报文（发送、回答）固定长度：49字节。

数据交换报文（发送、接收）长度由用户在初始化报文中设定，最大为：210字节。

### 6．用户模板的通信基本过程

用户模板的通信基本过程是：

⑴ 初始化：

① -SD模式：用户模板连续5次向接口板发初始化报文，然后等待接收接口板的回答。接口板回答初始化成功后，进入数据交换状态。

② -SEA模式：用户模板按接口板上SW1设置的波特率向接口板发初始化报文，然后等待接收接口板的回答；接口板回答初始化成功后，进入数据交换状态。

⑵ 数据交换状态：反复进行：用户模板主动向接口板发送PROFIBUS输入数据、接收接口板回答的PROFIBUS输出数据。

## 二、接口板的初始化

### 1．接口板的初始化规约

注：-SD模式初始化规约见《PB-OEM2-SD产品手册》，本手册只说明-SEA模式的初始化

⑴ 用户模板按照接口板SW1设置的波特率向接口模板初始化报文，格式如下图4-1：

⑵ 接口板接收到初始化报文后, 如果“偶校验”及“校验和”无错，检查初始化报文参数，回答初始化成功/失败报文给用户模板。

⑶ 接口板回答初始化成功报文如下图4-2；

⑷ 接口板回答初始化失败报文如下图4-3；

### 2．关于初始化的详细说明

#### ⑴ 站号

▼ 用户模板应设有设置站号的拨码开关或有键盘、手持终端等其他设置PROFIBUS从站站号和方式；从站地址范围为0～126。

▼ 用户模板设置的站号必须和你在主站配置时设置的站号一致。如使用STEP 7，在HARDWARD配置中，你的用户模板配置的站号要和你在用户模板上设置的站号相一致。

#### ⑵ ID号

▼ 经过PI认证的产品都有唯一的一个ID号。未经测试认证的设备可先自定义一个ID号，比如：0080H。

▼ 产品ID号必须和你的GSE文件中的ID号一致；

#### ⑶ I/O配置数据长度CFG_LEN和I/O配置数据

▼ 本产品PROFIBUS的I/O数量可任意设定；

▼ I/O配置数据请见下表4-1中的“代码”。

表4-1  PB-OME2-SEA接口PROFIBUS I/O配置数据表

| 代码 | 说明 | 代码 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | byte input, Byte完整 |  | byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x10 | 1 byte input, Byte完整 | 0x90 | 1 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x11 | 2 byte input, Byte完整 | 0x91 | 2 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x12 | 3 byte input, Byte完整 | 0x92 | 3 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x13 | 4 byte input, Byte完整 | 0x93 | 4 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x14 | 5 byte input, Byte完整 | 0x94 | 5 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x15 | 6 byte input, Byte完整 | 0x95 | 6 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x16 | 7 byte input, Byte完整 | 0x96 | 7 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x17 | 8 byte input, Byte完整 | 0x97 | 8 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x18 | 9 byte input, Byte完整 | 0x98 | 9 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x19 | 10 byte input, Byte完整 | 0x99 | 10 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x1A | 11 byte input, Byte完整 | 0x9A | 11 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x1B | 12 byte input, Byte完整 | 0x9B | 12 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x1C | 13 byte input, Byte完整 | 0x9C | 13 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x1D | 14 byte input, Byte完整 | 0x9D | 14 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x1E | 15 byte input, Byte完整 | 0x9E | 15 byte input, 全部输入/输出完整 |
| 0x1F | 16 byte input, Byte完整 | 0x9F | 16 byte input, 全部输入/输出完整 |
|  | byte output, Byte完整 |  | byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x20 | 1 byte output, Byte完整 | 0xA0 | 1 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x21 | 2 byte output, Byte完整 | 0xA1 | 2 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x22 | 3 byte output, Byte完整 | 0xA2 | 3 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x23 | 4 byte output, Byte完整 | 0xA3 | 4 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x24 | 5 byte output, Byte完整 | 0xA4 | 5 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x25 | 6 byte output, Byte完整 | 0xA5 | 6 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x26 | 7 byte output, Byte完整 | 0xA6 | 7 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x27 | 8 byte output, Byte完整 | 0xA7 | 8 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x28 | 9 byte output, Byte完整 | 0xA8 | 9 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x29 | 10 byte output, Byte完整 | 0xA9 | 10 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x2A | 11 byte output, Byte完整 | 0xAA | 11 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x2B | 12byte output, Byte完整 | 0xAB | 12byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x2C | 13 byte output, Byte完整 | 0xAC | 13 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x2D | 14 byte output, Byte完整 | 0xAD | 14 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x2E | 15 byte output, Byte完整 | 0xAE | 15 byte output, 全部输入/输出完整 |
| 0x2F | 16 byte output, Byte完整 | 0xAF | 16 byte output, 全部输入/输出完整 |
|  | byte input/output, Byte完整 |  | byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x30 | 1 byte input/output, Byte完整 | 0xB0 | 1 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x31 | 2 byte input/output, Byte完整 | 0xB1 | 2 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x32 | 3 byte input/output, Byte完整 | 0xB2 | 3 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x33 | 4 byte input/output, Byte完整 | 0xB3 | 4 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x34 | 5 byte input/output, Byte完整 | 0xB4 | 5 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x35 | 6 byte input/output, Byte完整 | 0xB5 | 6 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x36 | 7 byte input/output, Byte完整 | 0xB6 | 7 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x37 | 8 byte input/output, Byte完整 | 0xB7 | 8 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x38 | 9 byte input/output, Byte完整 | 0xB8 | 9 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x39 | 10 byte input/output, Byte完整 | 0xB9 | 10 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x3A | 11 byte input/output, Byte完整 | 0xBA | 11 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x3B | 12byte input/output, Byte完整 | 0xBB | 12byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x3C | 13 byte input/output, Byte完整 | 0xBC | 13 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x3D | 14 byte input/output, Byte完整 | 0xBD | 14 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x3E | 15 byte input/output, Byte完整 | 0xBE | 15 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x3F | 16 byte input/output, Byte完整 | 0xBF | 16 byte input/output, 全部输入/输出完整 |
|  | word input, word完整 |  | word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x50 | 1 word input, word完整 | 0xD0 | 1 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x51 | 2 word input, word完整 | 0xD1 | 2 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x52 | 3 word input, word完整 | 0xD2 | 3 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x53 | 4 word input, word完整 | 0xD3 | 4 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x54 | 5 word input, word完整 | 0xD4 | 5 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x55 | 6 word input, word完整 | 0xD5 | 6 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x56 | 7 word input, word完整 | 0xD6 | 7 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x57 | 8 word input, word完整 | 0xD7 | 8 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x58 | 9 word input, word完整 | 0xD8 | 9 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x59 | 10 word input, word完整 | 0xD9 | 10 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x5A | 11 word input, word完整 | 0xDA | 11 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x5B | 12 word input, word完整 | 0xDB | 12 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x5C | 13 word input, word完整 | 0xDC | 13 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x5D | 14 word input, word完整 | 0xDD | 14 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x5E | 15 word input, word完整 | 0xDE | 15 word input, 全部输入/输出完整 |
| 0x5F | 16 word input, word完整 | 0xDF | 16 word input, 全部输入/输出完整 |
|  | word output, word完整 |  | word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x60 | 1 word output, word完整 | 0xE0 | 1 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x61 | 2 word output, word完整 | 0xE1 | 2 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x62 | 3 word output, word完整 | 0xE2 | 3 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x63 | 4 word output, word完整 | 0xE3 | 4 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x64 | 5 word output, word完整 | 0xE4 | 5 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x65 | 6 word output, word完整 | 0xE5 | 6 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x66 | 7 word output, word完整 | 0xE6 | 7 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x67 | 8 word output, word完整 | 0xE7 | 8 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x68 | 9 word output, word完整 | 0xE8 | 9 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x69 | 10 word output, word完整 | 0xE9 | 10 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x6A | 11 word output, word完整 | 0xEA | 11 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x6B | 12 word output, word完整 | 0xEB | 12 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x6C | 13 word output, word完整 | 0xEC | 13 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x6D | 14 word output, word完整 | 0xED | 14 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x6E | 15 word output, word完整 | 0xEE | 15 word output, 全部输入/输出完整 |
| 0x6F | 16 word output, word完整 | 0xEF | 16 word output, 全部输入/输出完整 |
|  | word input/output, Word完整 |  | word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x70 | 1 word input/output, Word完整 | 0xF0 | 1 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x71 | 2 word input/output, Word完整 | 0xF1 | 2 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x72 | 3 word input/output, Word完整 | 0xF2 | 3 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x73 | 4 word input/output, Word完整 | 0xF3 | 4 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x74 | 5 word input/output, Word完整 | 0xF4 | 5 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x75 | 6 word input/output, Word完整 | 0xF5 | 6 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x76 | 7 word input/output, Word完整 | 0xF6 | 7 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x77 | 8 word input/output, Word完整 | 0xF7 | 8 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x78 | 9 word input/output, Word完整 | 0xF8 | 9 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x79 | 10 word input/output, Word完整 | 0xF9 | 10 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x7A | 11 word input/output, Word完整 | 0xFA | 11 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x7B | 12word input/output, Word完整 | 0xFB | 12word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x7C | 13 word input/output, Word完整 | 0xFC | 13 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x7D | 14 word input/output, Word完整 | 0xFD | 14 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x7E | 15 word input/output, Word完整 | 0xFE | 15 word input/output, 全部输入/输出完整 |
| 0x7F | 16 word input/output, Word完整 | 0xFF | 16 word input/output, 全部输入/输出完整 |

例1：用户产品需要配置：20个字节输入+10个字节输出

查表4-1，20个字节输入代码为：0x1f (16 byte input)，0x13 (4 byte input)；

10个字节输出代码为：0x29 (10 byte output)；

因此：I/O配置数据长度CFG_LEN=3；I/O配置数据为：0x1f，0x13，0x29。

例2：用户产品需要：

| I/O | I/O统计 |
| --- | --- |
| 设备状态：上传6个开关量DI； | 1个字节输入 |
| 设备采集温度、压力等共12个模拟量，每个模拟量占2个字节； | 12个字输入 |
| 设备控制：共计4个开关输出DO； | 1个字节输出 |
| 设备控制：共计2个模拟量输出，每个模拟量占2个字节； | 2个字输出 |

查表4-1， 1个字节输入代码为：0x10；

12个字输入代码为：0x5B；

1个字节输出代码为：0x20；

2个字输出代码为：0x61。

因此：I/O配置数据长度CFG_LEN=4；I/O配置数据为：0x10， 0x5B，0x20，0x61。

#### ⑷ Byte 24接收数据长度SE_in_len

在数据交换状态下，接口板(PB-OEM2-SEA)接收用户模板发送数据报文长度称SE_in_len。它包括了PROFIBUS输入数据profibus_input、请求数据命令req_com、一个字节的校验和。因此：

接收数据长SE_in_len ≥ PROFIBUS输入数据字节个数PB_IN +1（请求数据命令req_com）+ 1(报文校验和)；

最大SE_in_len ≤208个字节；

#### ⑸ Byte25发送数据长度SE_out_len：

在数据交换状态下，接口板(PB-OEM2-SE)向用户模板发送数据报文长度称SE_out_len；它包括了PROFIBUS输出数据profibus_output、用户参数化标记（uSEAr_prm_ok）、用户参数(uSEAr_prm)和一个字节的报文校验和。因此：

发送数据长SE_out_len ≥ PROFIBUS输出数据字节个数（PB_OUT） + 1（报文类型及接口状态字）+ 1(报文校验和)；

最大SE_out_len ≤208字节；

例3：上例1中：用户产品需要：20个字节输入+10个字节输出

SE_in_len≥20+1+1=22

SE_out_len≥10+1+1=12

#### ⑹ Byte26 用户参数长度USEAr_Prm_Data_Len

设定用户参数长度。如果不使用用户参数，必须使USEAr_Prm_Data_Len=0

#### ⑺ Byte27~Byte47不使用

可以是任意数据, 但这些数据也包含在Byte48校验和中。

#### ⑻ Byte48校验和Σ(byte0~byte47)

校验和=Σ(byte0~byte47)。字节求和，进位丢掉，校验和仍为一个字节。

#### ⑼ 返回波特率号BR=1~7

接口板有回答报文，无论是“成功”还是“失败”报文，都说明接口板已经检测到用户模板的串口波特率。本字节是接口板返回的检测到用户模板串口波特率编号：1=9.6K、2=19.2K、3=38.4K、4=57.6K、5=115.2K、6=460.8K、7=1.8432M。

#### ⑽ 初始化报文错误号N=01~06

表4-2  接口板返回的初始化报文错误号

| 初始化报文错误号N | 错误类型说明 |
| --- | --- |
| N=00 | 没有错误，初始化成功； |
| N=01 | I/O配置数据格式错；使用了非法I/O配置数据；请和表4-1中的“代码”查对。 |
| N=02 | I/O配置数据个数>8错；I/O配置数据个数最大为8个 |
| N=03 | 站地址>126错 |
| N=04 | 接收报文字符校验和错；即：校验和Σ(byte0~byte47)≠byte48 |
| N=05 | 接收报文字符中有偶校验错 |
| N=06 | 接收报文字符个数<49 |

#### ⑾ 修改GSE文件

初始化报文中的I/O配置数据、用户参数长度必须和GSE文件中描述的完全一致，包括：顺序、个数、数值。

例4： 站号设置为0x32，ID号=06FA；

I/O配置：20个字节输入+10个字节输出；

I/O配置数据长度CFG_LEN=3；

I/O配置数据为：0x1f，0x13，0x29；

用户参数长度USEAr_Prm_Data_Len=0；

接收数据长SE_in_len≥20+1+1=22；

发送数据长SE_out_len≥10+1+1=12；

则：GSE文件中必须有：

USEAr_Prm_Data_Len=0

Module="20bytes in，10bytes out" 0x1f，0x13，0x29

EndModule

例4初始化报文及可能回答见例4图1、图2、图3。

例5：站号设置为0x32，ID号=06FA；

I/O配置：20个字节输入+10个字节输出；

I/O配置数据长度CFG_LEN=3；I/O配置数据为：0x1f, 0x13, 0x29；

用户参数长度USEAr_Prm_Data_Len=3；

接收数据长SE_in_len≥20+1+1=22；

发送数据长SE_out_len≥10+1+1=12；

则：GSE文件中必须有：

USEAr_Prm_Data_Len=3

Module="20bytes in, 10bytes out" 0x1f, 0x13, 0x29

EndModule

初始化报文及可能回答见例5图1、图2、图3。

例6：站号设置为0x32，ID号=06FA；

I/O配置：1个字节输入+12个字输入=25个字节输入；

1个字节输出+2个字输出=5个字节输出；

I/O配置数据长度CFG_LEN=4；

I/O配置数据为：0x10，0x5B，0x20，0x61

用户参数长度USEAr_Prm_Data_Len=10；

接收数据长SE_in_len≥25+1+1=27；

发送数据长SE_out_len≥5+1+1=7；

GSE文件中必须有：

USEAr_Prm_Data_Len=10

Module="1byte+12words in,1byte+2words out"  0x10, 0x5b, 0x20, 0x61

EndModule

例6初始化报文及可能的回答见例6图1、图2、图3。

### 3．用户模板初始化接口模板的过程

见图4-4，用户模板初始化接口模板的过程。

### ⒋ 接口板接收初始化过程

SEA接收用户模板发送的初始化报文→接口模板依据“波特率测试用数据0xaa”确定波特率，并检查初始化报文的正确性→向用户模板发“初始化成功”或“失败”报文→（初始化成功）进入“数据交换状态”或（初始化失败）从新等待用户模板的初始化报文。见图4-5：接口模板初始化程序流程图。

## 三、数据交换

注意：下面所提到的“输入输出”以PROFIBUS主站为基点的。

### ⒈ 数据交换状态与数据交换

初始化完成后，接口板进入数据交换状态。此时，用户模板主动向接口板发送“输入数据报文”，其中包含PROFIBUS输入数据；接口板回答“输出数据报文”，其中包含PROFIBUS输出数据，如图4-6。

下面详细说明：

⑴ 用户模板主动向接口板发送“输入数据报文”格式如图4-7-1和图4-7-2所示。其中包括：PROFIBUS输入数据、请求数据命令req_com及校验和。请求数据命令req_com见表4-4所示。

注意：如果接口回答的是用户参数数据（而不是PROFIBUS输出数据），报文长度是不一样。

表4-3  请求数据命令req_com

| 请求数据命令req_com | 说 明 |
| --- | --- |
| D7~D2 | 不用 |
| D1 | =0：无效 |
|  | =1：清接口板用户参数已由主站更新标记AB_status（D0） |
| D0 | =0：请求接口回答PROFIBUS输出数据 |
|  | =1：请求接口回答PROFIBUS主站更新的用户参数数据 |

⑵ 接口板接收到用户板发送的输入数据报文后，将PROFIBUS输入数据送PROFIBUS输入区，然后判断“请求数据命令req_com”。

① 如果用户模板请求读取PROFIBUS输出数据，即req_com =0，接口板将回答“输出数据报文A”（包括：报文类型及接口状态AB_status、PROFIBUS输出数据、校验和）。见图4-8，报文类型及接口状态AB_status见表4-4。

表4-4 报文类型及接口状态AB_status

| 报文类型及接口状AB_status | 说 明 |
| --- | --- |
| D7 | =0：A格式，本报文回答PROFIBUS输出数据，长度= SE_out_len-2 |
|  | =1：B格式，本报文回答用户参数数据，长度USEAr_Prm_Data_Len |
| D6（OEM2-SE/SEA新加功能） | =0：Profibus DP 端的通讯没有建立 |
|  | =1：Profibus DP 端的通讯已经成功建立 |
| D5~D3 | 不用 |
| D2~D1 | =00：接口板接收用户板报文无错 |
|  | =01：接口板接收用户板报文有校验和错 |
|  | =10：接口板接收用户板报文字符有偶校验 |
|  | =11：不用 |
| D0 | =0：接口板还没有接收到主站发送的用户参数、或主站没有更新用户参数 |
|  | =1：接口板用户参数数据已由主站更新； |

② 如果req_com =0x01，即用户模板请求读取更新的用户参数数据，接口板将回答“输出数据报文B”（包括：报文类型及接口状态AB_status、用户参数、校验和）。如图4-9：

注意：输出数据报文格式B的长度可能不同于报文A。

格式B长度=1（报文类型及接口状态AB_status）+用户参数长度USEAr_Prm_Data_Len+1（校验和）

### ⒉ 用户模板什么时候发请求更新的用户参数命令req_com=0x01

⑴ 用户模板不使用用户参数功能（即：初始化报文中USEAr_Prm_Data_Len=0）时，永远发请求PROFIBUS数据命令req_com=0，接口板一定回答“输出数据报文A”（包括：报文类型及接口状态AB_status、PROFIBUS输出数据、校验和）。见图4-8，报文类型及接口状态AB_status见表4-4。

⑵ 用户模板使用用户参数功能时，每当用户模板接收到接口输出数据报文时，应判断报文类型及接口状态AB_status (D0)位，见表4-4：报文类型及接口状态AB_status (D0)，特抄录如下表4-5：

| AB_status (D0)=0 | 接口板还没有接收到主站发送的用户参数或主站没有更新用户参数 |
| --- | --- |
| AB_status (D0)=1 | 接口板用户参数数据已由主站更新； |

① 如果AB_status (D0)=0，见图4-10，表明接口板还没有接收到主站发送的用户参数或主站没有更新用户参数。因此，用户模板应在发送输入数据报文中置“请求数据命令req_com=0”，即：不请求读用户参数，见图4-11。接口板将回答输出数据报文格式A，即回答PROFIBUS输出数据，见图4-12。

② 如果AB_status (D0)=1，见图4-13：表明接口板用户参数数据已由主站更新。因此，用户模板应在发送输入数据报文中置“请求数据命令req_com =0x01”，见图4-14，即：请求读用户参数；接口板将回答输出数据报文格式B，即回答用户参数数据。见图4-15。如果用户板正确地接收了接口板回答的输出数据报文格式B，应发请求数据命令req_com=0x02（见表4-4：请求数据命令req_com），清除用户参数已更新标记AB_status (D0)，否则，AB_status (D0)将保持为1，见图4-16和图4-17。

### ⒊ 数据交换状态下对错误报文的处理

⑴ 接口板接收数据出错的处理

如果接口板接收数据有错（包括：偶校验错或接收长度错、校验和错）。此时，接口板废弃接收到的（用户板发送的）PROFIBUS输入数据，不上传PROFIBUS主站。并且不论收到的req_com=0还是req_com=1，只按输出数据报文格式A回答用户模板。同时接口板根据接收数据错类型置“报文类型及接口状态”AB_status(D2D1)≠00，通过回答输出数据报文格式A通知用户模板。见下表4-6：“报文类型及接口状态”AB_status(D2D1)。

表4-6 “报文类型及接口状态”AB_status(D2D1)

| AB_status(D2D1) | =00：接口板接收用户板报文无错 |
| --- | --- |
|  | =01：接口板接收用户板报文有校验和错 |
|  | =10：接口板接收用户板报文字符有偶校验错 |
|  | =11：不用 |

⑵ 用户模板接收数据出错处理

用户模板接收到输出数据报文后，除了进行字符偶校验、报文校验和、接收长度之外，还应判断“报文类型及接口状态”AB_status(D7)，判断报文类型与期待的报文类型是否一致。（当接口板接收正确状态下，用户模板发req_com=0，接口板回答A格式AB_status(D7)=0）

① 如果字符偶校验、报文校验和、期待的报文类型一致，则此次发→收正确，用户模板继续下一步的发→收过程。

② 如果用户模板接收到输出数据报文任何一项有错，包括：字符偶校验、报文校验和、接收长度错、期待的报文类型不一致，用户板也应认为此次数据不可靠、不用，根据产品功能处理。用户模板继续下一步的发→收过程。

分析一种特例：

如果用户模板发送带“请求数据命令req_com =0x01”的输入数据报文，正常情况下接口板应回答输出数据报文格式B（即回答用户参数数据）。但是，如果接口板接收输入数据报文时出错，接口板不论收到的req_com =0x01还是req_com =0x00，只按输出数据报文格式A回答用户模板。

此时，用户模板按照报文格式B长度接收接口板回答的输出数据报文，因此至少会出现：①由于报文格式B和报文格式A的长度是不一样而造成的接收长度错；②期待的报文类型不一致而导致出错。此时，用户板仍然可以按照上文3--⑵-②处理，即：“如果用户模板接收到输出数据报文任何一项有错，包括：字符偶校验、报文校验和、接收长度错、期待的报文类型不一致，用户板也应认为此次数据不可靠、不用，根据产品功能处理。用户模板继续下一步的发→收过程。”

### ⒋ 数据交换状态状态下用户模板与接口模块的通信流程

#### ⑴ 没有用户参数、不考虑接口状态条件简单工作模式

这是简单工作模式见图4-18-1。

#### ⑵ 监测接口状态条件、没有用户参数的工作模式

这种工作模式没有用户参数，但监测SEA接口状态信号REQ_IT与S_RTS。与上一种简单模式相比，更可靠保证了用户模板与SEA接口数据交换不会中断，不会出现双方死等对方发送的情况。特别是对REQ_IT的监测，保证SEA接口板（由于意外）退出数据交换状态，用户板可以及时再初始化SEA接口，使其进入数据交换状态。

关于SEA接口状态信号REQ_IT与S_RTS，第三章已有介绍，为方便读者阅读现摘录如下：

J1-16中REQ_IT与S_RTS定义如下：

| 管脚 | I/O | 说明 | 管脚 | I/O | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | O | S_RTS接收允许： 0：SEA等待（允许）接收； 1：SEA拒绝接收； | 11 | O | REQ_IT初始化等待/完毕 0：SEA初始化完毕 1：SEA等待初始化 |

SEA状态表

| SEA输出 REQ_IT | SEA输出 S_RTS | SEA状态 | 用户板应进行的操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | SEA等待接收初始化数据； | 发送初始化数据； |
| 0 | 0 | SEA等待接收PROFIBUS输入数据； | 发送PROFIBUS输入数据； |
| 1 | 1 | SEA接收初始化数据完毕,正处在： →分析初始化数据 →发送初始化失败报文 →初始化PROFIBUS接口过程中； | 等待、接收SEA接收初始化回答报文； |
| 0 | 1 | ⒈SEA处在上电或复位后准备状态； ⒉SEA正在回答初始化成功报文； ⒊SEA正在发送PROFIBUS输出数据； | ⒈上电或复位后：等待SEA请求初始化回答报文； ⒉发送完毕初始化数据：等待接收SEA接收初始化回答报文； ⒊处在数据交换状态：等待接收PROFIBUS输出数据； |

见图4-18-2：监测接口状态条件、没有用户参数的工作模式。

#### ⑶ 包括用户参数、监测接口状态的完整工作模式

这种工作模式较上一种，增加了用户的参数功能。是否选用用户参数功能，要依用户产品功能要求而定。用户模板的程序流程见图4-18-3：

### ⒌ 数据交换状态下接口板与用户模板的通信流程，见下图4-19。

### ⒍ 举例说明数据交换报文格式

⑴ 不使用用户参数功能举例

例3：用户产品需要：20个字节输入+10个字节输出

查表4-1，20个字节输入代码为：0x1f(16 byte input), 0x13(4 byte input);

10个字节输出代码为：0x29(10 byte output)

用户参数长度USEAr_Prm_Data_Len=0；

接收数据长SE_in_len≥20+1+1=22

发送数据长SE_out_len≥10+1+1=12

则：GSE文件中必须有：

USEAr_Prm_Data_Len=0

Module="20bytes in, 10bytes out" 0x1f, 0x13, 0x29

EndModule

初始化结束后，用户模板发输入数据报文格式如图4-20-1、图4-20-2。

⑵ 使用用户参数功能举例

例4: 站号设置为0x32，ID号=06FA；

I/O配置：1个字节输入+12个字输入=25个字节输入;

1个字节输出+2个字输出=5个字节输出;

I/O配置数据长度CFG_LEN=4；

I/O配置数据为：0x10, 0x5B, 0x20,0x61

用户参数长度USEAr_Prm_Data_Len=10；

接收数据长SE_in_len≥25+1+1=27

发送数据长SE_out_len≥5+1+1=7

GSE文件必须中有：

USEAr_Prm_Data_Len=10

Module="1byte+12words in,1byte+2words out"  0x10, 0x5b, 0x20, 0x61

EndModule

初始化结束后，用户模板首先发输入数据报文格式如图4-21-1、图4-21-2、图4-21-3、图4-21-4、图4-21-5、图4-21-6。

# 第五章   关于GSE文件、ID号和产品测试

## ⒈ 关于GSE文件（Electronic Data Sheet）

① 每一个PROFIBUS从站或一类主站都要有一个“设备描述文件”称为GSE文件，用来描述该PROFIBUS-DP设备的特性。

② GSE文件包含了设备所有定义参数，包括：

•支持的波特率；

•支持的信息长度；

•输入/输出数据数量

•诊断数据的含义

•可选模块种类等。

③ GSE文件是文本类文件，可用“记事本”编辑。

④ 无论使用什么样的系统配置软件，都要根据GSE文件来对设备配置。

⑤ 国际PROFIBUS组织PI提供了GSE文件编辑软件：gSEedit.exe。该软件依照profibus技术标准格式规定，对用户编辑的GSE文件进行格式检查。该软件的“帮助”功能强大，也是一种快速学习GSE文件技术的途径。

## ⒉ 本产品的ID号及GSE文件

PB-OEM2-SEA产品已经在国际PROFIBUS组织PI备案，已取得PI授予ID号：06FA和GSE文件名：DS_06FA.GSE。

## ⒊ 用户产品的ID号、GSE文件及产品认证

⑴ 由于本产品以OEM方式销售，用户对应用本产品开发的PROFIBUS设备有自主知识产权和品牌。因此，当用户产品正式销售提供给你的用户时，本产品的ID号和GSE文件名不亦作为用户产品的ID号和GSE文件名。

⑵ 用户产品的GSE文件可以在本产品GSE文件基础上，在用户公司名、产品型号、系列号等处置换成用户产品信息，即可成为用户的GSE文件。

⑶ 初始化报文中的ID号必须和GSE文件中的ID号一致才能连通。

⑷ 用户可以暂时自定义一个ID号，这并影响产品与其它PROFIBUS设备互联。

## ⒋ 用户产品的测试认证

⑴ PROFIBUS产品测试认证不是强制性的。产品经过测试认证可以给设计院、产品用户更强的信心，便于产品参与项目投标、开拓市场。

⑵ 如果用户希望产品测试认证，大致步骤如下：

- 申请ID号：可以委托“中国PROFIBUS组织CPO”向国际PROFIBUS组织PI办理申请产品ID号的手续；

CPO联系电话： 010- 62077005          联系人:晏波

- 与“中国PROFIBUS产品测试实验室CPPTL”联系进行产品测试。产品测试合格后CPPTL将出据“测试报告”。

CPPTL联系电话： 010- 82078264        联系人:孙慧民

③ 用户凭借“测试报告”向国际PROFIBUS组织PI申请产品正式认证证书。CPO可代理此项业务。

有关产品的测试认证的详细情况，可查阅网站www.c-profibus.com.cn

## ⒌ DS_06FA.GSE说明及如何修改成用户的GSE文件

;===============================================================

; GSE文件 : PB-OEM2-SEA  - 48DI/48DO   /SPC3  鼎实创新科技有限责任公司

; 产品型号:  PB-OEM2-SEA

; 版本   :  2002年8月 V1.0

; 文件名  :  DS06FA.GSE

;===========================================================

# Profibus_DP

; <Prm-Text-Def-List>

; <Ext-USEAr-Prm-Data-Def-List>

; <Unit-Definition-List>

GSE_Revision=2

Vendor_Name="DS FieldBus Ltd. Co."            ；可改写为用户公司名

Model_Name="PB-OEM2-SEA        "           ；可改写为用户产品名

Revision="V1.0                   "           ；可改写为用户产品版本号

Ident_Number=0x06FA                         ；可改写为用户产品ID号

Protocol_Ident=0

Station_Type=0

Hardware_ReleaSEA="A1.0  "

Software_ReleaSEA="Z1.0   "

9.6_supp=1

19.2_supp=1

93.75_supp=1

187.5_supp=1

500_supp=1

45.45_supp=1

1.5M_supp=1

3M_supp=1

6M_supp=1

12M_supp=1

MaxTSEr_9.6=60

MaxTSEr_19.2=60

MaxTSEr_45.45=250

MaxTSEr_93.75=60

MaxTSEr_187.5=60

MaxTSEr_500=100

MaxTSEr_1.5M=150

MaxTSEr_3M=250

MaxTSEr_6M=450

MaxTSEr_12M=800

Implementation_Type="spc3"

Bitmap_Device="ET200B_N"               ；这是图标文件名

; Slave-Specification:

OrderNumber="pb-oem2-s"                ；可改写为用户产品订货号

Freeze_Mode_supp=1

Sync_Mode_supp=1

Auto_Baud_supp=1

Fail_safe=0

Min_Slave_Intervall=1

Max_Diag_Data_Len=6

USEAr_Prm_Data_Len=10              ；用户参数长度，如果没有用户数据可注销此句

uSEAr_prm_data=0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a

；用户参数初值，如果没有用户参数可注销此句

Modular_Station = 0

Modul_OffSEAt=0

Slave_Family=3@TdF@DS/SPC3

; <Module-Definition-List>

Module=" 48 Byte In, 48 Byte Out "  0x1f,0x2f,0x1f,0x2f,0x1f,0x2f ；初始化报文中的I/O配置数据和长度必须和这里一致

EndModule

# 第六章  关于用户参数

本章结合实例，详细讲解PROFIBUS用户参数技术。以下内容与本手册《OEM2调试实验系统手册》中“例3”相似，如本章阅读有问题，可参考之。

## ⒈ 什么情况下需要使用“用户参数uSEAr_prm”

对于工业现场设备，常需要用户根据现场应用设定一些参数。其中有些参数不需要在设备运行中实时改变，如变频器的电流上限保护与报警值；如温度传感器的测量温度范围、热电偶选型、输出4～20mA/1～5V选择等。如果这些参数作为PROFIBUS主站的I/O输出，将占用PROFIBUS主站I/O资源和周期性轮循PROFIBUS从站的时间资源。

将这些参数处理成“用户参数”，将会缩短PROFIBUS主站通信时间、减小通信报文长度、提高总线通信效率。使用“用户参数”技术，只需要在主站配置中做出参数选择。主站在与从站连接时，一次性将这些参数传送到从站，从站就可以使用这些用户选择的参数对从站进行参数化（初始化、参数设定）。

## ⒉ 通过实验I/O说明用户参数实现方法

⑴ 以一个实验板为模型，实现一个PROFIBUS I/O从站模块，称为实验I/O。

⑵ 实验I/O具有配置灵活的特点，用户可以通过配置软件（如STEP 7），将实验I/O配置成具有1路AI+1路AO的模拟量和16DI+16DO的开关量的PROFIBUS-DP I/O；

⑶ 对模拟量I/O可以通过配置选择输入/输出信号类型、数据格式等，对开关量I/O可以通过配置选择输入/输出电压/功率等级、正/负逻辑等功能。

⑷ 为实现上述功能方法是：

① 在实验I/O的GSE文件中详细描述用于配置的用户参数；

② 主站配置中由用户选择这些配置参数；

③ 当主站与从站实验I/O连通时，主站将发送“参数化”命令，将用户配置参数下传至实验I/O；

④ 实验I/O将根据用户参数设置软硬件，实现1路AI+1路AO模拟量I/O和16DI+16DO开关量I/O的功能。

## ⒊ 具体确定“用户参数”类型、个数、取值范围

根据实验I/O的上述要求，首先需要具体确定“用户参数”的类型、个数、取值范围。

① 用户参数1：输入类型AI_M，字节型：

AI_M=0~7：代表输入类型1~5V、0~10V、0~5V、–10~+10V、4~20mA、0~20mA、0~10mA、–10~+10 mA共八种选择；

② 用户参数2：数据类型AI_D，字节型：

AI_D=0-2：分别表示BCD（0000~9999）、无符号整型（0~65535）、有符号整型（-32767~+32767）共三种选择；

③ 用户参数3：单/双端AI_CH，字节型：

AI_CH=0-1：分别表示单端输入、双端输入，共二种选择；

④ 用户参数4：输出类型AO_M，字节型：

AO_M=0~7：代表输出类型1~5V、0~10V、0~5V、–10~+10V、4~20mA、0~20mA、0~10mA共八种选择；

⑤ 用户参数5：数据类型AO_D，字节型：

AO_D=0-2：分别表示BCD（0000~9999）、无符号整型（0~65535）、有符号整型（-32767~+32767）共三种选择；

⑥ 用户参数6：单/双端AO_CH，字节型：

AO_CH=0-1：分别表示单端输出、双端输出共二种选择；

⑦ 用户参数7：正/负逻辑DI_PN，字节型：

DI_PN=0-1：分别表示正逻辑（高有效）、负逻辑（低有效）这2种输入模式；

⑧ 用户参数8：电压等级DI_V，字节型：

DI_V=0-3分别表示5V/DC、24V/DC、110V/AC、220V/AC 4种输入电压等级；

⑨ 用户参数9：正/负逻辑DO_PN，字节型：

DO_PN=0-1：分别表示正逻辑（高有效）、负逻辑（低有效）这2种输出模式；

⑩ 用户参数10：电压功率等级DO_V，字节型：

DO_V=0-3分别表示5VDC/0.5A、24VDC/0.5A、110VAC/0.5A、220VAC/0.5A 4种输出电压功率等级；

因此，本例需要10个字节用户参数；用户参数长度USEAr_Prm_Data_Len=10。

## ⒋ 带有“用户参数”描述的GSE文件

下面是关于实验I/O一个最简单、带有“用户参数”描述的GSE文件；与不带用户参数功能的GSE文件相比，红色下画线部分是特别之处；

;===============================================================

; GSE文件 :   OEM2-B3  实验I/O  鼎实创新科技有限责任公司

; 产品型号:   PB-OEM2-实验I/O

; 版本   :    2004年9月 V1.0

; 文件名  :   OEM2-B3.GSE

;===============================================================

#Profibus_DP

; <Prm-Text-Def-List>

; <Ext-USEAr-Prm-Data-Def-List>

; <Unit-Definition-List>

GSE_Revision=2

Vendor_Name="DS FieldBus Ltd. Co."     ;公司名，可按用户名修改

Model_Name="PB-OEM2-SEA-B3"         ;模块名称，也是组态时该产品的名称，组态软件如STEP 7

Revision="V1.0 "

Ident_Number=0x06FA                 ;ID号，必须与初始化报文一致

Protocol_Ident=0

Station_Type=0

Hardware_ReleaSEA="A1.0 "

Software_ReleaSEA="Z1.0 "

9.6_supp=1

19.2_supp=1

93.75_supp=1

187.5_supp=1

500_supp=1

45.45_supp=1

1.5M_supp=1

3M_supp=1

6M_supp=1

12M_supp=1

MaxTSEr_9.6=60

MaxTSEr_19.2=60

MaxTSEr_45.45=250

MaxTSEr_93.75=60

MaxTSEr_187.5=60

MaxTSEr_500=100

MaxTSEr_1.5M=150

MaxTSEr_3M=250

MaxTSEr_6M=450

MaxTSEr_12M=800

Implementation_Type="spc3"

Bitmap_Device="SEA_B"                ; 图标文件，用户可以自制图标，缺省

; Slave-Specification:

OrderNumber="pb-oem2-s"              ; 产品序列号，可按用户名修改

Freeze_Mode_supp=1

Sync_Mode_supp=1

Auto_Baud_supp=1

Fail_safe=0

Min_Slave_Intervall=1

Max_Diag_Data_Len=6

USEAr_Prm_Data_Len=10                                                ;用户参数长度

uSEAr_prm_data=0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00          ;用户参数默认值

Modular_Station = 0

Modul_OffSEAt=0

Slave_Family=3@TdF@PB-OEM2         ;组态中的分类名

; <Module-Definition-List>

Module="1AI+1AO/16DI+16DO "  0x70, 0x31            ;1 word input +1 word output / 2 bytes input+ 2 bytes output

EndModule

这是实现实验I/O最简单的一种GSE文件，但用户使用却不方便。首先我们需要给用户一张用户参数配置表，如下表6-1，用户才能了解每个参数含义，完成实验I/O配置。

表6-1 实验I/O的用户参数表

| 序号 | 名称 | 取值范围和设定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输入类型AI_M | AI_M=0～7：代表输入类型1~5V、0~10V、0~5V、–10~+10V、4~20mA、0~20mA、0~10mA、–10~+10 mA共八种选择； |
| 2 | 数据类型AI_D | AI_D=0～2：分别表示BCD（0000~9999）、无符号整型（0~65535）、有符号整型（-32767~+32767）共三种选择； |
| 3 | 单/双端AI_CH | AI_CH=0～1：分别表示单端输入、双端输入，共二种选择； |
| 4 | 输出类型AO_M | AO_M=0～7：代表输出类型1~5V、0~10V、0~5V、–10~+10V、4~20mA、0~20mA、0~10mA、–10~+10 mA共八种选择； |
| 5 | 数据类型AO_D | AO_D=0～2：分别表示BCD（0000~9999）、无符号整型（0~65535）、有符号整型（-32767~+32767）共三种选择； |
| 6 | 单/双端AO_CH | AO_CH=0～1：分别表示单端输出、双端输出，共二种选择； |
| 7 | 正/负逻辑DI_PN | DI_PN=0～1：分别表示正逻辑（高有效）、负逻辑（低有效）这2种输入模式； |
| 8 | 电压等级DI_V | DI_V=0～3分别表示5V/DC、24V/DC、110V/AC、220V/AC 4种输入电压等级； |
| 9 | 正/负逻辑DO_PN | DO_PN=0～1：分别表示正逻辑（高有效）、负逻辑（低有效）这2种输出模式； |
| 10 | 电压功率等级DO_V | DO_V=0～3分别表示5VDC/0.5A、24VDC/0.5A、110VAC/0.5A、220VAC/0.5A 4种输出电压功率等级； |

由GSE文件中用户参数默认值：

uSEAr_prm_data=0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00

实验I/O的默认配置是：

AI_M=0：代表输入类型1~5V；

AI_D=1：表示无符号整型（0~65535）；

AI_CH=0：表示单端输入；

AO_M=0：代表输出类型1~5V；

AO_D=1：表示无符号整型（0~65535）；

AO_CH=0：表示单端输出；

DI_PN=0：表示正逻辑（高有效）；

DI_V=0：表示5V/DC；

DO_PN=0：表示正逻辑（高有效）；

DO_V=0：表示5VDC/0.5A；

## ⒌ 如何在主站配置中选择用户参数

首先以STEP 7为例：

- 实验I/O的GSE文件OEM2_B3.GSE拷至：SIEMENS\step7\S7data\gSE\

实验I/O的图标文件SEA_B.BMP拷至：SIEMENS\step7\S7data\nsbmp\

- 进入SIMATIC Manager → HARDWARE, 选择Options → Updata Catalog；

- 配置实验I/O从站。用户可以按照表6-1：实验I/O的用户参数表，改变用户参数配置实验I/O。见表6-2：

## ⒍ 更便于用户使用的GSE文件

上述实验I/O的GSE文件，配置用户参数时需要对照用户参数表，见“图4-4：用户可以按照表4-1改变用户参数配置实验I/O”，这对用户来说极不方便。下面是改进的实验I/O GSE文件。可在配置中通过菜单配置用户参数，这对用户来说比较方便，但GSE文件结构相对复杂。

;===============================================================

; GSE文件 :  OEM2-B4  实验I/O  鼎实创新科技有限责任公司

; 产品型号:   PB-OEM2-实验I/O; 版本   :    2004年9月 V1.0

; 文件名  :   OEM2-B4.GSE

;===============================================================

#Profibus_DP

; USEAr-Parameter-Definition

PrmText=1

Text(0)="1--5V"

Text(1)="0--10V"

Text(2)="0--5V"

Text(3)="-10V--+10V"

Text(4)="4--20mA"

Text(5)="0--20mA"

Text(6)="0--10mA"

Text(7)="-10--+10mA"

EndPrmText

PrmText=2

Text(0)="BCD（0000~9999）"

Text(1)="无符号整型（0~65535）"

Text(2)="有符号整型（-32767~+32767）"

EndPrmText

PrmText=3

Text(0)="单端"

Text(1)="双端"

EndPrmText

PrmText=7

Text(0)="正逻辑(高有效)"

Text(1)="负逻辑(低有效)"

EndPrmText

PrmText=8

Text(0)="5V/DC"

Text(1)="24V/DC"

Text(2)="110V/AC"

Text(1)="220V/AC"

EndPrmText

ExtUSEArPrmData=1 "输入类型AI_M："

Unsigned8 0 0-7

Prm_Text_Ref=1

EndExtUSEArPrmData

ExtUSEArPrmData=2 "输入数据类型AI_D："

Unsigned8 1 0-2

Prm_Text_Ref=2

EndExtUSEArPrmData

ExtUSEArPrmData=3 "输入单端/双端AI_CH："

Unsigned8 0 0-1

Prm_Text_Ref=3

EndExtUSEArPrmData

ExtUSEArPrmData=4 "输出输出类型AO_M："

Unsigned8 0 0-5

Prm_Text_Ref=1

EndExtUSEArPrmData

ExtUSEArPrmData=5 "输出数据类型AO_D："

Unsigned8 1 0-2

Prm_Text_Ref=2

EndExtUSEArPrmData

ExtUSEArPrmData=6 "输出单端/双端AO_CH："

Unsigned8 0 0-1

Prm_Text_Ref=3

EndExtUSEArPrmData

ExtUSEArPrmData=7 "输入正/负逻辑DI_PN:"

Unsigned8 0 0-1

Prm_Text_Ref=7

EndExtUSEArPrmData

ExtUSEArPrmData=8 "输入电压等级DI_V:"

Unsigned8 1 0-1

Prm_Text_Ref=8

EndExtUSEArPrmData

ExtUSEArPrmData=9 "输出正/负逻辑DO_PN:"

Unsigned8 0 0-1

Prm_Text_Ref=7

EndExtUSEArPrmData

ExtUSEArPrmData=10 "输出电压等级DO_V:"

Unsigned8 1 0-1

Prm_Text_Ref=8

EndExtUSEArPrmData

; Unit-Definition-List:

GSE_Revision=2

Vendor_Name="DS FieldBus Ltd. Co."        ;公司名，可按用户名修改

Model_Name="PB-OEM2-SEA-B4"            ;模块名称，也是组态时该产品的名称，组态软件如STEP 7

Revision="V1.0 "

Ident_Number=0x06FA                     ;ID号，必须与初始化报文一致

Protocol_Ident=0

Station_Type=0

Hardware_ReleaSEA="A1.0 "

Software_ReleaSEA="Z1.0 "

9.6_supp=1

19.2_supp=1

93.75_supp=1

187.5_supp=1

500_supp=1

45.45_supp=1

1.5M_supp=1

3M_supp=1

6M_supp=1

12M_supp=1

MaxTSEr_9.6=60

MaxTSEr_19.2=60

MaxTSEr_45.45=250

MaxTSEr_93.75=60

MaxTSEr_187.5=60

MaxTSEr_500=100

MaxTSEr_1.5M=150

MaxTSEr_3M=250

MaxTSEr_6M=450

MaxTSEr_12M=800

Implementation_Type="spc3"

Bitmap_Device="SEA_B"                  ;图标文件，用户可以自制图标，缺省

; Slave-Specification:

OrderNumber="pb-oem2-s"                ;产品序列号，可按用户名修改

Freeze_Mode_supp=1

Sync_Mode_supp=1

Auto_Baud_supp=1

Fail_safe=0

Min_Slave_Intervall=6

Slave_Family=3@TdF@PB-OEM2           ;组态中的分类名

Max_Diag_Data_Len=6

Modul_OffSEAt=0

Modular_Station=0

Max_Input_Len=224

Max_Output_Len=224

Max_Data_Len=448

USEAr_Prm_Data_Len=10

Max_USEAr_Prm_Data_Len=10

USEAr_Prm_Data = 0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01

Ext_USEAr_Prm_Data_Ref(0)=1

Ext_USEAr_Prm_Data_Ref(1)=2

Ext_USEAr_Prm_Data_Ref(2)=3

Ext_USEAr_Prm_Data_Ref(3)=4

Ext_USEAr_Prm_Data_Ref(4)=5

Ext_USEAr_Prm_Data_Ref(5)=6

Ext_USEAr_Prm_Data_Ref(6)=7

Ext_USEAr_Prm_Data_Ref(7)=8

Ext_USEAr_Prm_Data_Ref(8)=9

Ext_USEAr_Prm_Data_Ref(9)=10

; Module-Definitions:

Module="1AI+1AO/16DI+16DO"  0x70,0x31     ;1 word input +1 word output/2 bytes input +2 bytes output

EndModule

在STEP 7中的配置界面：

- 图6-5：可以看到配置PB-OEM2-SEA-B4模块的10个用户参数：00,01,00,00,01,00,00,01,00,01。

② 第1~6参数：00，01，00，00，01，00，对应上面的配置：输入类型AI_M：1～5V、输入数据类型AI_D：无符号整型（0~65535）、输入单端/双端AI_CH：单端、输出类型AO_M：1～5V、输出数据类型AO_D：无符号整型（0~65535）、输出单端/双端AO_CH：单端。

③ 第7~10参数：00，01，00，01对应上面的配置：输入正/负逻辑DI_PN：正逻辑（高有效）、输入电压等级DI_V：24V/DC、输出正/负逻辑DO_PN：正逻辑（高有效）、输出电压等级DO_V：24V/DC。

- 如果依照菜单改变配置，第1~10用户参数也会改变。

## ⒎ 带用户参数功能的SEA接口的初始化

实验I/O技术指标摘要：

站号设置为0x19，ID号=06FA；

I/O配置：1 Word Input + 1 Word Output + 2 Bytes Input+ 2 Bytes Output

I/O配置数据长度CFG_LEN=2；I/O配置数据为：0x70, 0x31

用户参数长度USEAr_Prm_Data_Len=10；

接收数据长SE_in_len≥4+1+1=6

发送数据长SE_out_len≥4+1+1=6;

因此，实验I/O的GSE文件中必须有：

USEAr_Prm_Data_Len=10

Max_USEAr_Prm_Data_Len=10

USEAr_Prm_Data = 0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x01

Module="1AI+1AO/16DI+16DO"  0x70,0x31

EndModule

## ⒏ 带用户参数功能数据交换过程

见图6-6-1~图6-6-6，为读者方便，又将“表4-3：请求数据命令req_com”、“表4-4：报文类型及接口状态AB_status”重新列出，便于比较查看。

表4-3  请求数据命令req_com

| 请求数据命令req_com | 说 明 |
| --- | --- |
| D7~D2 | 不用; |
| D1 | =0：无效; |
|  | =1：清接口板用户参数已由主站更新标记AB_status（D0）; |
| D0 | =0：请求接口回答PROFIBUS输出数据; |
|  | =1：请求接口回答PROFIBUS主站更新的用户参数数据; |

表4-4  报文类型及接口状态AB_status

| 报文类型及接口状AB_status | 说 明 |
| --- | --- |
| D7 | =0：A格式，本报文回答PROFIBUS输出数据，长度= SE_out_len-2; |
|  | =1：B格式，本报文回答用户参数数据，长度USEAr_Prm_Data_Len; |
| D6（OEM2-SE/SEA新加功能） | =0：Profibus DP 端的通讯没有建立 |
|  | =1：Profibus DP 端的通讯已经成功建立 |
| D2~D1 | =00：接口板接收用户板报文无错; |
|  | =01：接口板接收用户板报文有校验和错; |
|  | =10：接口板接收用户板报文字符有偶校验错; |
|  | =11：不用; |
| D0 | =0：接口板还没有接收到主站发送的用户参数、或主站没有更新用户参数; |
|  | =1：接口板用户参数数据已由主站更新； |

① 进入数据交换状态后，实验板首先发送PROFIBUS输入数据（例3为1AI+16DI）、并请求读取PROFIBUS输出数据，即req_com =0，SEA接口将回答“输出数据报文A”。见图6-6-1。

- 报文格式A中AB_status (D7)=0及包含PROFIBUS主站输出数据（1AO+16DO），实验板除接收PROFIBUS输出数据外还要判断用户参数更新标记AB_status (D0)=？见图6-6-2。

- 如果AB_status (D7)=0说明用户参数没有更新（可能主站还没有接通），实验板继续发送PROFIBUS输入数据并请求SEA接口将回答“输出数据报文A”，见图6-6-3。

- 如果AB_status (D7)=1说明用户参数已更新（主站下载了用户参数），见图6-6-2。

- 实验板将发送PROFIBUS输入数据并请求SEA接口将回答“输出数据报文B”，即req_com =1。见图6-6-4。

- SEA接口板将回答“输出数据报文B”，包括用户参数数据、AB_status (D7)=1、AB_status (D0)=1见图6-6-4、图6-10-5。

⑦ 实验板得到用户参数（例3为10个字节）后实验板设置参数，并继续发送PROFIBUS输入数据并请求SEA接口回答“输出数据报文A”，且令req_com =0x20，清除用户参数更新标记AB_status (D0)=1。见图6-6-6。

# 第七章  有毒有害物质表

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》的要求出台

| 部件名称 | 有毒有害物质和元素 |
| --- | --- |
|  | 铅 （Pb） | 汞 （Hg） | 镉 （Cd） | 六价铬 （Cr（VI）） | 多溴联苯 （PBB） | 多溴二苯醚（PBDE） |
| 电路板 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 插座/插头 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

0：表示在此部件所用的所有同类材料中，所含的此有毒或有害物质均低于SJ/T1163-2006的限制要求；

X：表示在此部件所用的所有同类材料中，至少一种所含的此有毒或有害物质高于SJ/T1163-2006的限制要求。

注明：引用的“环保使用期限”是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

# Text boxes

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

表2  SEA状态表

表3  J2-10针接插件管脚定义表

1

0

SW1

7

8

6

5

4

3

2

1

表4   SW1功能选择开关的设置

PB   -OEM2-    SEA /12-  L

最大PROFIBUS波特率：

6： 6M

12：12M

外形尺寸

L：外形尺寸42mm ╳ 65mm

OEM1：高速、双口RAM连接

OEM2：通用型、串口连接

OEM3：I/O型

OEM4：PCI类

PB：PROFIBUS总线桥

SD：D型

SEA：E型

警告（Warning）：

禁止带电插拔PROFIBUS电缆。

第一步：硬件设计

根据本《手册》“第三章：硬件设计说明”关于-SEA模块外形尺寸、接口管脚定义、PROFIBUS插头定义等，完成用户产品硬件原理图、PCB图设计。

可以参考《OEM2调试实验系统用户手册》“第二章：OEM2开发实验板”中实验板的硬件原理图。

第二步：软件设计

根据本《手册》“第四章：软件设计说明/一、通信规约/二、接口板的初始化/三、数据交换”编写用户模板与PB-OEM2-SEA的数据通信部分。

可以参考《OEM2调试实验系统用户手册》“第三章：OEM2开发实验板”中“用户样板串口通信程序”。

可使用“OEM2调试实验系统”中的“运行模式3”，在PC机上模拟初始化及数据交换，以验证用户模板初始化数据及程序、数据交换数据及程序的正确性。

第四步：修改GSD文件

根据本《手册》“第五章：关于GSD文件、ID号和产品测试”，将DS06FA.GSD文件修改成用户产品GSD文件。

第三步：调试数据通信

这一步是初步调试，主要检查用户模板与PB-OEM2-SEA接口的串口数据通信是否正常。

可使用“OEM2调试实验系统”的“运行模式2”，在PC机上监测用户模板发送给OEM2模块的报文和OEM2模块回答给用户模板的报文，以排除故障和数据错误。

结束

第五步：建立一个调试实验系统

参考《OEM2调试实验系统用户手册》中“第五章：建立一个调试实验系统”。

第六步：安装、配置、调试产品

使用调试系统连接用户开发产品，调试实现设计功能。参考《OEM2调试实验系统手册》、《PB-OEM2-SEA产品手册》、《使用OEM2的疑难问题汇编》。

外接口转接板

软线长度可达50CM

用户产品模板

J2

PB-OEM2-SEA接口板

5V

0V

## 2486驱动

16针插座：J1  A   B  RTS

## CPU

VCC

GND

Txd

Rxd

Txd

Rxd

###### SPC3

用

户

产

品

模

板

用

户

产

品

模

板

RTS

B

A

## CPU

地址设置

## 电源1

## 电源2

连接方式0： D型插座PROFIBUS信号来自J1-16

外接口方式1：外接口转接板使用较长的软线连接到OEM2-SEA模块J2-10

图3-1  PB-OEM2-SEA产品硬件原理框图

图3-2  PB-OEM2-SEA产品外形图

PROFIBUS状态指示灯PBF

SEA接收初始化数据完毕指示灯READY.

J1-16可选择插座或插针

J1-16针接插件

J2-10针接插件

J3-10针接插件，出厂检测用

图3-4  J1-16和J2-10 插针的的位置

62mil

220 mil

### 图3-5  J1-16针接插件管脚定义及外型尺寸

16       15       14      13       12      11       10       9

800 mil

8        7      6        5        4       3       2        1

100 mil

100 mil

28mil

62mil

表3-2  SEA状态表

REQ_IT

S_RTS

等待接收初始化数据

接收完毕,分析初始化数据,初始化SEA接口；

SEA正在回答初始化成功报文；

接收

PROFIBUS数据

接收完毕；

发送

PROFIBUS

数据

接收

PROFIBUS数据

接收完毕；

发送

PROFIBUS

数据

SEA处在等待初始化状态(未初始化)

SEA初始化成功，进入数据交换状态

图3-6   SEA信号S_RTS与REQ_IT的时序图

发送初始化报文

等待接收

SEA的回答

接收SEA的回答报文

发送

PROFIBUS

输入数据

接收

PROFIBUS输出数据

发送

PROFIBUS

输入数据

接收

PROFIBUS输出数据

用户

模板

操作

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

图3-7  J2-10位置及管脚定义

图3-8  连接PROFIBUS设备的标准PROFBUS插头

图3-9 用户产品中的PROFIBUS孔型（famel）D型插座、从站地址拨码开关

用户产品中的PROFIBUS孔型（famel）D型插座

用户产品中的从站地址拨码开关

图3-10-1 带有高IP等级PROFIBUS插座的电子称

图3-10-2  带有高IP等级PROFIBUS插座的阀门定位器

B  RTS  0V

5V      A

1   2   3    4    5

6     7   8     9

图3-11 PROFIBUS的D型插座引脚定义

③连接方式1：用软线连接外接口板和OEM2-SEA/J2-10，软线可达50CM。

②连接方式0：用户模板上的PROFIBUS孔D型插座。PROFIBUS信号来自J1-16

J3-10

J1-16

④外接口转接板上的PROFIBUS孔D型插座：PROFIBUS信号引自转接板上的SN176BP芯片

⑤连接方式1：外接口转接板

SN75176BP

①OEM2-SEA评估板，相当于用户模板。

图3-14  通过软接线将外接口转换板接到OEM2-SEA的J2-10

图3-15  外接口转接板与OEM2-SEA/J2-10的连接原理图

初始化报文错误号N=01~06

初始化失败标志=0x55

测试到的波特率号BR=1~7

初始化失败标志=0x55

初始化失败标志=0x55

初始化失败标志=0x55

校验和Σ（0）~（47）

byte 47

byte 48

byte0

byte 1

byte 2

byte 3

byte 4

byte 5

初始化报文错误号N=0

初始化成功标志=0xaa

测试到的波特率号BR=1~7

初始化成功标志=0xaa

初始化成功标志=0xaa

初始化成功标志=0xaa

校验和Σ（0）~（47）

byte 47

byte 48

byte0

byte 1

byte 2

byte 3

byte 4

byte 5

图4-1

用户模板发送初始化报文格式

图4-2

接口板回答的初始化成功报文格式

图4-3

接口板回答的初始化失败报文格式

byte3

byte 4

byte 5

byte 6

byte 7

byte 23

byte 24

byte 28

byte 47

byte 48

byte0

byte1

byte2

ID号高位

ID号低位

站号

I/O配置数据1

I/O配置数据长CFG_LEN≤8

I/O配置数据2

I/O配置数据3

I/O配置数据4

***不用

***不用

校验和Σ（0）~（47）

接收数据长SD_in_len≤208

发送数据长SD_out_len≤208

用户参数长度

USEAr_Prm_Data_Len≤50

byte 25

byte 26

byte 27

***不用

例4—图1

用户模板发送初始化报文

例4—图2

接口板回答的初始化成功报文

例4—图3

接口板回答的初始化失败报文

byte3

byte 4

byte 5

byte 6

byte 7

byte 23

byte 24

byte 47

byte 48

byte0

byte1

byte2

ID号高位=0x06

ID号低位=0xfa

站号=0x32

I/O配置数据1=0x1f

CFG_LEN=0x03

I/O配置数据2=0x13

I/O配置数据3=0x29

不用=0

***不用

校验和Σ（0）~（47）

初始化报文错误号N=0

初始化成功标志=0xaa

SW1设置波特率号BR=1~7

初始化成功标志=0xaa

初始化成功标志=0xaa

初始化成功标志=0xaa

校验和Σ（0）~（47）

byte 47

byte 48

byte0

byte 1

byte 2

byte 3

byte 4

byte 5

初始化报文错误号N=01~06

初始化失败标志=0x55

SW1设置波特率号BR=1~7

初始化失败标志=0x55

初始化失败标志=0x55

初始化失败标志=0x55

校验和Σ（0）~（47）

byte 47

byte 48

byte0

byte 1

byte 2

byte 3

byte 4

byte 5

接收数据长SD_in_len=22

发送数据长SD_out_len=12

用户参数长度

USEAr_Prm_Data_Len=0

byte 25

byte 26

例5—图1

用户模板发送初始化报文

例5—图2

接口板回答的初始化成功报文

例5—图3

接口板回答的初始化失败报文

byte3

byte 4

byte 5

byte 6

byte 7

byte 23

byte 24

byte 47

byte 48

byte0

byte1

byte2

ID号高位=0x06

ID号低位=0xfa

站号=0x32

I/O配置数据1=0x1f

CFG_LEN=0x03

I/O配置数据2=0x13

I/O配置数据3=0x29

不用=0

***不用

校验和Σ（0）~（47）

初始化报文错误号N=0

初始化成功标志=0xaa

测试到的波特率号BR=1~7

初始化成功标志=0xaa

初始化成功标志=0xaa

初始化成功标志=0xaa

校验和Σ（0）~（47）

byte 47

byte 48

byte0

byte 1

byte 2

byte 3

byte 4

byte 5

初始化报文错误号N=01~06

初始化失败标志=0x55

测试到的波特率号BR=1~7

初始化失败标志=0x55

初始化失败标志=0x55

初始化失败标志=0x55

校验和Σ（0）~（47）

byte 47

byte 48

byte0

byte 1

byte 2

byte 3

byte 4

byte 5

接收数据长SD_in_len=22

发送数据长SD_out_len=12

用户参数长度

USEAr_Prm_Data_Len=3

byte 25

byte 26

byte 27

ID号高位=0x06

ID号低位=0xfa

站号=0x32

I/O配置数据1=0x10

CFG_LEN =0x04

I/O配置数据2=0x5b

I/O配置数据3=0x20

****不用

校验和Σ（0）~（47）

byte0

byte1

byte2

byte3

byte 4

byte 5

byte 6

byte 7

byte 23

byte 27

byte 47

byte 48

I/O配置数据3=0x61

byte 8

byte 24

接收数据长SD_in_len=27

发送数据长SD_out_len=7

用户参数长度

USEAr_Prm_Data_Len=10

byte 25

byte 26

不用=0

例6—图1

用户模板发送初始化报文

初始化报文错误号N=0

初始化成功标志=0xaa

测试到的波特率号BR=1~5

初始化成功标志=0xaa

初始化成功标志=0xaa

初始化成功标志=0xaa

校验和Σ（0）~（47）

byte 47

byte 48

byte0

byte 1

byte 2

byte 3

byte 4

byte 5

例6—图2

接口板回答的初始化成功报文

初始化报文错误号N=01~06

初始化失败标志=0x55

测试到的波特率号BR=1~5

初始化失败标志=0x55

初始化失败标志=0x55

初始化失败标志=0x55

校验和Σ（0）~（47）

byte 47

byte 48

byte0

byte 1

byte 2

byte 3

byte 4

byte 5

例6—图3

接口板回答的初始化失败报文

设定串口波特率：9.6K~1.8432M

发送初始化报文

Yes

初始化成功功

等待接收初始化回答报文

回答报文byte1错误号N=0正确？

回答报文byte2~byte47=0xaa?

初始化接口模板

形成初始化报文

进入数据交换

接口请求初始化数据？

REQ_IT/P16=1，S_RTS/P17=0

根据用户产品需要：

显示错误、等待或连续发送初始化数据？

回答字符偶校验错或报文校验和错？

显示错误、等待；

用户应检查软硬件

No

No

No

图4-4  用户模板初始化接口模板的过程

Yes

按照SW1设定串口波特率:9.6K～1.8432M

接收完毕，S_RTS/P17=1：接口板禁止接收

No

等待接收初始化报文

接收初始化报文数据格式错？

SEA初始化过程

S_RTS/P17=0：接口板允许接收；REQ_IT/P16=1：接口板请求初始化；

进入数据交换

接收初始化报文字符偶校验错？

接收初始化报文长度=49？

接收初始化报文校验和错？

形成“初始化失败”报文

发送“初始化失败”报文

初始化接口板

形成“初始化成功”报文

发送“初始化成功”报文

初始化成功，REQ_IT/P16=0：接口板进入数据交换状态；

发送完毕，S_RTS/P17=0：接口板允许接收

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

图4-5  接口模板初始化程序流程图

PB-OEM2- SEA

用户模板

PROFIBUS

PROFIBUS输出

PROFIBUS输入

PROFIBUS输出、状态、用户参数

PROFIBUS输入、命令

串口

⑴用户模板向接口板发送输入数据报文

⑵接口板向用户模板发送输出数据报文

图4-6  数据交换状态下数据报文的传送

PROFIBUS输出数据

长度=SD_out_len-2

或

用户参数数据

长度USEAr_Prm_Data_Len

报文类型及接口状态AB_status

校验和

图4-7-2 接口板答—输出数据报文格式

PROFIBUS输入数据

长度=SD_in_len-2

请求数据命令req_com

校验和

图4-7-1 用户模板发—输入数据报文格式

PROFIBUS输入数据

长度=SD_in_len-2

请求数据命令req_com =0

校验和

PROFIBUS输出数据

长度=SD_out_len-2

报文类型及接口状态

AB_status (D7)=0

校验和

图4-8 用户模板发—输入数据报文req_com=0，接口板答—输出数据报文格式A

PROFIBUS输入数据

长度=SD_in_len-2

请求数据命令req_com =0x01

校验和

用户参数数据

长度USEAr_Prm_Data_Len

报文类型及接口状态

AB_status (D7)=1

校验和

图4-9  用户模板发—输入数据报文req_com=0x01，接口板答—输出数据报文格式B

PROFIBUS输入数据

长度=SD_in_len-2

请求数据命令req_com =0

校验和

PROFIBUS输出数据

长度=SD_out_len-2

报文类型及接口状态

AB_status (D7)=0

校验和

图4-8 用户模板发—输入数据报文req_com=0，接口板答—输出数据报文格式A

图4-11 用户板发输入数据报文中req_com=0

图4-12 接口板回答输出数据报文格式A

PROFIBUS输出数据

或

用户参数数据

报文类型及接口状态

AB_status (D0)=0

校验和

PROFIBUS输入数据

长度=SD_in_len-2

请求数据命令req_com=0

校验和

PROFIBUS输出数据

长度=SD_out_len-2

报文类型及接口状态

AB_status

校验和

图4-10 用户板接收到输出数据报文中AB_status (D0)=0

图4-13  用户板接收到输出数据报文中uSEAr_prm_ok=1

图4-14 用户板发输入数据报文中req_com=0x01

图4-15 接口板回答输出数据报文格式B

PROFIBUS输出数据

或

用户参数数据

报文类型及接口状态

AB_status (D0)=1

校验和

PROFIBUS输入数据

长度=SD_in_len-2

请求数据命令req_com =0x01

校验和

用户参数数据

长度

USEAr_Prm_Data_Len

报文类型及接口状态

AB_status

校验和

PROFIBUS输入数据

长度=SD_in_len-2

请求数据命令req_com =0x02

校验和

PROFIBUS输出数据

长度=SD_out_len-2

报文类型及接口状态

AB_status（D0）=0

校验和

图4-16 正确地接收了接口板回答的输出数据报文格式B，应发请求数据命令req_com=0x02，清除用户参数已更新标记AB_status (D0)。

图4-17 接口板回答输出数据报文格式A，其中用户参数已更新标记AB_status (D0)已被清除。

发输入数据报文，且请求数据命令req_com(D0)=0

偶校验错、校验和错、接收长度错、类型错？

No

取出输出数据报文中的PROFIBUS输出数据，处理。

中断进入

循环进入

中断方式

数据不可靠、不用，错误标志及处理。

循环方式

Yes

图4-18-1  数据交换状态下用户模板的程序流程（没有用户参数、不考虑接口状态条件简单工作模式）

按格式A长度接收回答的输出数据报文

由初始化成功进入数据交换状态

S_RTS

等待接收初始化数据

接收完毕,分析初始化数据,初始化SEA接口；

SEA正在回答初始化成功报文；

接收

PROFIBUS数据

接收完毕；

发送

PROFIBUS

数据

接收

PROFIBUS数据

接收完毕；

发送

PROFIBUS

数据

SEA处在等待初始化状态(未初始化)

SEA初始化成功，进入数据交换状态

发送初始化报文

等待接收

SEA的回答

接收SEA的回答报文

发送

PROFIBUS

输入数据

接收

PROFIBUS输出数据

发送

PROFIBUS

输入数据

接收

PROFIBUS输出数据

用户

模板

操作

SEA接口从接收初始化到进入数据交换状态的信号时序图

REQ_IT

发输入数据报文，且请求数据命令req_com(D0)=0

偶校验错、校验和错、接收长度错、类型错？

No

取出输出数据报文中的PROFIBUS输出数据，处理。

中断进入

循环进入

中断方式

数据不可靠、不用，错误标志及处理。

循环方式

Yes

图4-18-2  数据交换状态下用户模板的程序流程（监测接口状态条件、没有用户参数的工作模式）

SEA接口处在数据交换状态REQ_IT =0？

初始化接口模板

REQ_IT =1

（由于复位等原因）接口需要从新初始化

SEA接口板没有准备好接收

SEA接口处在接收状态S_RTS=0

按格式A长度接收回答的输出数据报文

由初始化成功进入数据交换状态

REQ_IT=0

S_RTS=0

REQ_IT=1

S_RTS=1

发输入数据报文，且请求数据命令req_com(D0)=0

偶校验错、校验和错、接收长度错、类型错？

正确

取出输出数据报文中的PROFIBUS输出数据，处理。

设置:

清用户参数更新标记=0

中断进入

循环进入

中断方式

数据不可靠、不用，错误标志及处理。

设置:AB_status(D0)=0

清用户参数更新标记=0

循环方式

错误

图4-18-3  数据交换状态下用户模板的程序流程（完整工作模式）

接口处在数据交换状态REQ_IT =0？

初始化接口模板

REQ_IT =1

（由于复位等原因）接口需要从新初始化

接口板没有准备好接收

接口处在接收状态S_RTS=0

按格式A长度接收回答的输出数据报文

用户参数更新标记

AB_status(D0)=0？

AB_status(D0)=0=0

AB_status(D0)=1

按格式B长度接收回答的输出数据报文

取出输出数据报文中的用户参数数据，处理。

设置:

清用户参数更新标记=1

发输入数据报文，且请求数据命令req_com(D0)=1

由初始化成功进入数据交换状态

初次进入设置：0→AB_status(D0)；0→清用户参数更新标记

REQ_IT=0

偶校验错、校验和错、接收长度错、类型错？

正确

清用户参数更新标记 → 请求数据命令req_com(D1)

初始化成功进入数据交换状态

REQ_IT/P16=0：接口板进入数据交换状态；

S_RTS/P17=0：接口板允许接收

PROFIBUS输入/输出

接收用户模板发送的输入数据报文结束？

S_RTS/P17=1：接口板禁止接收

发送格式A报文，包括：

A格式标记0→AB_status(D7)；

PROFIBUS输出数据；

校验和；

偶校验错、校验和错、接收长度错？

请求数据命令req_com(D0) =1

发送格式B报文，包括：

B格式标记1→AB_status(D7)；用户参数；

校验和；

发送格式A报文，包括：

A格式标记0→AB_status(D7)；

PROFIBUS输出数据；

校验和；

发送完毕

S_RTS/P17=0：接口板允许接收

No

Yes

图4-19  数据交换状态下接口模板的程序流程

接收错误标记00→AB_status(D2D1)

接收错误标记**→AB_status(D2D1)

请求数据命令req_com(D1) =1

用户参数更新标记→AB_status(D1)

(清)0→用户参数更新标记

用户参数更新标记→AB_status(D1)

Yes

No

No

Yes

=1

=0

PROFIBUS输出数据

长度=SD_out_len-2=10

报文类型及接口状态

AB_status (D7)=0

校验和

图4-20-2  接口板总是回答输出数据报文格式A，且AB_status (D7)=0

PROFIBUS输入数据

长度=SD_in_len-2=20

请求数据命令req_com =0

校验和

图4-20-1 不使用用户参数功能条件下，用户板永远发请求数据命令req_com 0

② AB_status (D0)=0

PROFIBUS输出数据

长度=SD_out_len-2=10

报文类型及接口状态

AB_status (D7)=0

AB_status (D0)=0/1

校验和

图4-21-2 接口板回答输出数据报文格式A，且AB_status (D7)=0

PROFIBUS输入数据

长度=SD_in_len-2=25

请求数据命令req_com =1

校验和

图4-21-4  用户板判断AB_status (D0)=1

发req_com =1，接收格式B

PROFIBUS输入数据

长度=SD_in_len-2=25

请求数据命令req_com =0

校验和

图4-21-3  用户板判断AB_status (D0)=0

继续发req_com =0，接收格式A

PROFIBUS输入数据

长度=SD_in_len-2=25

请求数据命令req_com =0

校验和

图4-21-1 使用用户参数功能条件下，用户板首先发请求数据命令req_com 0

① req_com=0

用户参数数据

长度USEAr_Prm_Data_Len=10

报文类型及接口状态

AB_status (D7)=1

AB_status (D0)=1

校验和

图4-21-5 接口板回答报文格式B，AB_status (D7)=1且AB_status (D7)保持1。

⑤ req_com =1

③ req_com=0

④ AB_status (D0)=1

PROFIBUS输入数据

长度=SD_in_len-2=25

请求数据命令req_com =0x02

校验和

图4-21-6  用户板发req_com=0x20，清除AB_status (D0)=1，准备接收格式A

⑥

AB_status (D7)=1

AB_status (D0)=1

⑦ req_com =0x20

图5-2  gsdedit打开DS_06FA.GSD文件

图5-1  gsdedit打开一个空文件

图6-1  选择Options → Updata Catalog

实验I/O模块名，与GSD文件中Model_Name一致。

配置实验I/O从站。

用户参数，显示的是默认值。用户可以按照表4-1：实验I/O的用户参数表，改变用户参数配置实验I/O。

图6-2  STEP 7—用户可以按照表6-1改变用户参数配置实验I/O

实验I/O模块名，与GSD文件中Model_Name="PB-OEM2-SEA-B4"一致。

选择实验I/O设置:

1AI+1AO/16DI+16DO

图6-3  选择实验I/O设置:1AI+1AO/16DI+16DO

图6-3  选择实验I/O设置:1AI+1AO/16DI+16DO

选择了设置PB-B-SEA-B4

双击,可以弹出窗口设置AI_M值.选择输出入类型AI_D

双击图标21号站图标,弹出参数设置窗口,设置AI_M,AI_D等参数.

Hex Parameter…可以看到配置PB-OEM2-SEA-B4模块的10个用户参数.

图6-5 可以看到配置1AI+1AO模块的7个用户参数

PROFIBUS输入数据

长度=SD_in_len-2=4

请求数据命令req_com =0

校验和

PROFIBUS输出数据

长度=SD_out_len-2=10

报文类型及接口状态

AB_status (D7)=0

AB_status (D0)=0/1

校验和

图6-6-1 使用用户参数功能条件下，用户板首先发请求数据命令req_com 0

图6-6-2  接口板回答输出数据报文格式A，且AB_status (D7)=0

PROFIBUS输入数据

长度=SD_in_len-2=25

请求数据命令req_com =0x02

校验和

图6-6-6 用户板发req_com=0x20，清除AB_status (D0)=1，准备接收格式A

PROFIBUS输入数据

长度=SD_in_len-2=25

请求数据命令req_com =1

校验和

图6-6-4 用户板判断AB_status (D0)=1

发req_com =1，接收格式B

用户参数数据

长度USEAr_Prm_Data_Len=10

报文类型及接口状态

AB_status (D7)=1

AB_status (D0)=1

校验和

图6-6-5 接口板回答报文格式B，AB_status (D7)=1且AB_status (D7)保持1。

PROFIBUS输入数据

长度=SD_in_len-2=25

请求数据命令req_com =0

校验和

图6-6-3 用户板判断AB_status (D0)=0

继续发req_com =0，接收格式A

① req_com=0

② AB_status (D0)=0

③ req_com=0

④ AB_status (D0)=1

⑤ req_com =1

⑥

AB_status (D7)=1

AB_status (D0)=1

⑦ req_com =0x20

北京鼎实创新科技有限公司

现场总线PROFIBUS（中国）技术资格中心

电话：010-82078264、010-62054940              传真：010-82078264

地址：北京德胜门外教场口1号，5号楼A-1      邮编：100120

Web:www.c-profibus.com.cn                      Email: tangjy@c-profibus.com.cn